## Slide 2
¿Cómo vemos la “tele”?
IP unicast
OTT – Over The Top
VoD - Video on Demand
IP multicast
TV Live
UDP
TCP

## Slide 3
Multicast 101 - express

## Slide 4
¿Por qué multicast?
A
A
La replicación multicast construye ”árboles” entre emisor y receptores óptimos desde el punto de vista de consumo de ancho de banda

## Slide 5
Arquitectura de red IPTV
Cabecera TV
Captación de señales
Generación de parrilla de canales (EPG, TSs, …)
Encriptación (CAS/DRM)
IP L3 – PIM SSM/ASM
…
Distribución
Conexión entre cabecera y red de acceso FTTH
IP/MPLS/SR/BIER
Alta disponibilidad
Replicación multicast L3
…
Acceso FTTH
Red acceso FTTH (OLTs-ONTs)
STBs
Control de la replicación multicast L2 (IGMP snooping)
…

## Slide 6
El 99% del saber de IPTV multicast
Nivel 3 bueno
Nivel 2 malo

## Slide 7
Multicast y nivel 2
Gurú
Víctima del efecto Dunning-Kruger
VS
Monte de
la estupidez
Valle de la desesperación
“Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes, llenos de dudas.”
Bertrand Russell
“El peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento”
Stephen Hawking

## Slide 8
¿Qué requiere una comunicación unicast?
Emisor
Receptor
Mensaje/Código
198.51.100.3
203.0.113.114
GRT: IGP, BGP
VPN: MP-BGP, T-LDP, …
IP, MPLS, SR
PAYLOAD UNICAST
Emisor
Receptor
Canal
Mensaje
Comunicaciones punto a punto – no requieren replicación en puntos intermedios
Emisor y receptor estables – sus IPs los determinan
Elementos de la comunicación
Canal

## Slide 9
¿Qué requiere una comunicación multicast?
Emisor
Receptor
Canal
Mensaje
Comunicaciones punto a multipunto – replicación requerida
Emisor y receptor “no estables”
  El emisor puede dejar de generar contenido multicast o “moverse” (anycast)
  Los receptores pueden cambiar de “grupo multicast” solicitado de modo dinámico (“zapping”)
Emisor
Receptor
Mensaje/Código
Elementos de la comunicación
Canal
192.0.3.34
IP en el rango 224/4
GRT: IGMP, MLD, PIM
NG-MVPN: IGMP, MLD, PIM, MP-BGP,, …
IP, MPLS, SR, BIER
PAYLOAD MULTICAST
¿Cómo mantenemos control de emisores y receptores?
¿Cómo controlamos los árboles de distribución multicast o MDTs - grupos (Sx,Gx)?

## Slide 10
Redes de distribución multicast

## Slide 11
Fuentes fuera de banda - EPG
Acceso FTTH
Distribución
Cabecera TV
TTL=1
IGMP queries periódicas (i.e. 125 segs)
IGMP reports (S,G) / IGMP leave (S,G)
IGMP “snooping” en OLTs
Estrategias como “pre-fetch” en OLTs
PIM Join – periódico alineado con IGMP reports (S,G)
PIM prune – para el “podado” del MDT
BGP MVPN-Join // BGP MVPN-Prune
PIM
IGMP/MLD
IGMP/MLD // PIM
NG-MVPN
IGMP/MLD // PIM
PIM

## Slide 12
Descubrimiento de fuentes – EPG sin origen
Acceso FTTH
Distribución
Cabecera TV
PIM Register + PIM Join al Rendevouz Point
Conmutación al árbol óptimo (shared-tree vs source-tree)
BGP Source Active Auto-Discovery // BGP MVPN-Join
PIM
IGMP/MLD
IGMP/MLD // PIM
NG-MVPN
IGMP/MLD // PIM
PIM
RP
C-RP

## Slide 13
Evolución tecnológica unicast y multicast
Unicast
Multicast
PIM
Draft-ROSEN
mLDP / P2MP RSVP-TE
NG-MVPN
SR-P2MP (Tree-SID)
IGP/BGP
LDP
RSVP-TE
SR-MPLS
SRv6
IP VPN
BIER

## Slide 14
Migración hacia redes “sin estado”
Unicast
IGP
BGP4
LDP
RSVP-TE
MP-BGP
T-LDP
IGP
BGP4
MP-BGP
SRv6 elimina el “per flow state” en la red

## Slide 15
Migración hacia redes “sin estado”
Multicast
IGP
mLDP
P2MP-RSVP-TE
NG-MVPN
SR-P2MP (Tree-SID)
IGP
NG-MVPN
BIER elimina el “per flow/per tree state” de la red

## Slide 16
SR-P2MP (Tree-SID)
PCE -
Path
Computation Element
BGP-LS
PCE – Aprendizaje de topología

## Slide 17
SR-P2MP (Tree-SID)
PCE -
Path
Computation Element
MP-BGP
PCE – Aprendizaje de fuentes, receptores, …
Route Reflector

## Slide 18
SR-P2MP (Tree-SID)
PCE -
Path
Computation Element
PCE - Computación del MDT

## Slide 19
SR-P2MP (Tree-SID)
PCE -
Path
Computation Element
PCEP
Update
PCE – Instanciación del Tree-SID
Tree-ID
Tree-SID
Replication list
PCEP Update

## Slide 20
BIER – Bit Index Explicit Replication

## Slide 21
Bit Index Explicit Replication
Protocolo “Source Based Routing” sin necesidad de mantener estado por cada árbol multicast en la red (no MDT a mantener)
Emula a Segment Routing en el dominio multicast, incorporando además la replicación de tráfico

## Slide 22
Bit Index Explicit Replication
Cada paquete multicast BIER lleva un “Bit String” que indica los edge routers que han de recibirlo
Cada edge router tiene un ID único que se mapea a un bit del “Bit String”
Cada router en el camino revisa el “Bit String” y replica el paquete hacia sus vecinos en el camino a los “edge routers” destino del tráfico

## Slide 23
BIFR
BEFR
BEFR
BEFR
BEFR
BFR
RTR-A
RTR-B
RTR-C
RTR-D
RTR-E
RTR-F
RTR-G
Nomenclatura BIER
BFR-ID: cada BFIR/BFER tiene un ID de 16 bits – mapea a un bit en el BitString
BFR: BIER Forwarding Router
BFIR: Ingress BFR
BFER: Egress BFR
BFR-prefix: loopback en cada BFR para la señalización y el forwarding de BIER
BIRT: BIER Routing Table
BIFT: BIER Forwarding Table
BSL: BitStringLength (min 64 bits)
F-BM: Bit mask asociada a cada vecino de un BFR y que representa a todos los BFERs alcanzables a través de ese vecino

## Slide 24
RTR-A
RTR-B
RTR-C
RTR-D
RTR-E
RTR-F
RTR-G
Forwarding BIER
BFID 000001
BFID 000010
BFID 000100
BFID 001000
BFID 100000
BS 110100
PAYLOAD
BFER ID | BFR-NBR | F-BM
000010 RTR-B | RTR-B | 000010
000100 RTR-D | RTR-C | 111100
001000 RTR-E | RTR-C | 111100
010000 RTR-F | RTR-C | 111100
100000 RTR-G | RTR-C | 111100
BIRT RTR-A
BS 000010
PAYLOAD
BFID 010000
BS 110110
PAYLOAD

## Slide 25
RTR-A
RTR-B
RTR-C
RTR-D
RTR-E
RTR-F
RTR-G
Forwarding BIER
BFID 000001
BFID 000010
BFID 000100
BFID 001000
BFID 100000
BFID 010000
BS 000010
PAYLOAD
PAYLOAD

## Slide 26
RTR-A
RTR-B
RTR-C
RTR-D
RTR-E
RTR-F
RTR-G
Forwarding BIER
BFID 000001
BFID 000010
BFID 000100
BFID 001000
BFID 100000
BIRT RTR-C
BFID 010000
BFER ID | BFR-NBR | F-BM
000100 RTR-D | RTR-D | 000100
001000 RTR-E | RTR-E | 001000
010000 RTR-F | RTR-F | 010000
100000 RTR-G | RTR-G | 100000
BS 110100
PAYLOAD
BS 000100
PLD
BS 010000
PLD
BS 100000
PLD

## Slide 27
RTR-A
RTR-B
RTR-C
RTR-D
RTR-E
RTR-F
RTR-G
Forwarding BIER
BFID 000001
BFID 000010
BFID 000100
BFID 001000
BFID 100000
BFID 010000
BS 000100
PLD
BS 010000
PLD
BS 100000
PLD
PAYLOAD
PAYLOAD
PAYLOAD

## Slide 28
Otras características de BIER
Tantos como replicaciones en un router
¿Cuántos “lookups” se realizan en la BIRT?
Mínimo de 64 bits y típico de 256 bits
Set y subdomain permiten escalar
BIFT-ID
¿Qué sucede si hay más BFERs que longitud tiene el bitstring?
Ingress replication - ineficiente
¿Hay alguna alternativa de forwarding multicast sin “per flow/per tree state”?
Sólo depende del IGP (no de túneles P2MP RSVP-TE con FRR o mLDP apoyado en IP FRR o de PIM tras el IGP)
Existen implementaciones de FRR para BIER con LFA (no R-LFA o TI-LFA) – BIER-FRR en desarrollo con cobertura 100%
¿Converge más rápido BIER?
No. Son independientes
Podría apoyarse como “bypass” de equipos no compatibles con BIER
¿Necesita BIER de segment routing?

## Slide 29
Detalle del forwarding BIER
BFER ID | BFR-NBR | F-BM
000100 RTR-D | RTR-D | 000100
001000 RTR-E | RTR-E | 001000
010000 RTR-F | RTR-F | 010000
100000 RTR-G | RTR-G | 100000
100000
100000
RTR-G
&
BIRT RTR-C
BFER ID | BFR-NBR | F-BM
000100 RTR-D | RTR-D | 000100
001000 RTR-E | RTR-E | 001000
010000 RTR-F | RTR-F | 010000
100000 RTR-G | RTR-G | 100000
110100
000100
RTR-D
&
& !
110000
BFER ID | BFR-NBR | F-BM
000100 RTR-D | RTR-D | 000100
001000 RTR-E | RTR-E | 001000
010000 RTR-F | RTR-F | 010000
100000 RTR-G | RTR-G | 100000
110000
010000
RTR-F
&
& !
100000
& !
000000
3 lookups x 3 replicaciones

## Slide 30
Arquitectura BIER
Routing underlay
BIER layer
Multicast flow overlay
Proceso para determinar los emisores y receptores de los flujos multicast en GRT (PIM) o una VPN IP (NG-MVPN)
Establecimiento de adyacencias entre BFRs
Generación del BIFT (Bit Index Forwarding Table)
ISIS/OSPF/BGP
Transmisión de datos en un dominio BIER
Replicación de paquetes BIER
Encapsulación en el BFIR y desencapsulación en el BFER
El uso del “bitstring” para el forwarding y la replicación paquete a paquete hace desaparecer la necesidad del mantenimiento del MDT para cada flujo multicast

## Slide 31
BIER en el IETF
Encapsulación de BIER
MPLS / Non-MPLS – RFC8296 – Enero 2018
IPv6 – draft-ietf-bier-bierin6
ISIS– RFC8401 – Junio 2018
OSPFv2 – RFC8444 – Noviembre 2018
OSPFv3 - draft-ietf-bier-te-ospfv3
BGP4 - draft-ietf-bier-idr-extensions
Routing underlay
BIER layer
RFC8279 – Noviembre 2017
Multicast flow overlay
EVPN - RFC8556 – Agosto 2024
IP VPN – NG-MVPN – Abril 2019
BIER-TE
RFC9262 – Octubre 2022

## Slide 32
Encapsulación BIER
Ethernet (ethertype 0xAB37)
UDP sobre IPv4 o IPv6
RFC8296
MPLS
Non-MPLS
draft-ietf-bier-bierin6
Encapsulación nativa BIER sobre IPv6 por medio de una “cabecera de extensión IPv6” específica para BIER
BIERv6 como implementación sobre IPv6 hoy fuera del ámbito del IETF

## Slide 33
BIER en “campo”
Primer interop básico en 2024 en el MPLS SDN World Congress (NG_MVPN sobre BIER sobre red SR-MPLS)
https://eantc.de/wp-content/uploads/2023/12/EANTC-MPLSSDNInterop2024-TestReport-v1.3.pdf
¿Por qué no existen implementaciones de un protocolo con RFCs de 2017-2018?

## Slide 34
Vendors de routers y BIER
https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/junos/release-notes/23.4/junos-evo-release-notes-23.4r2/junos-evo-release-notes-23.4r2.pdf
https://documentation.nokia.com/cgi-bin/dbaccessfilename.cgi/3HE17155AAABTQZZA01_V1_7450%20ESS%207750%20SR%207950%20XRS%20and%20VSR%20Multicast%20Routing%20Protocols%20Guide%2021.5.R1.pdf
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100278979/d59dca37/bier-configuration
Existen referencias públicas de documentación de algunos vendors en versiones disponibles en los dos últimos años y con funcionalidades crecientes

## Slide 35
Forwarding-engines: FPGAs vs ASICs
Flexibilidad
Consumo
Rendimiento
Los routers conmutan paquetes IPv4 e IPv6 y etiquetas MPLS en sus FEs/NPUs
¿Qué pasa con las últimas tecnologías unicast?
  SR-MPLS  forwarding y encapsulación MPLS
  SRv6  forwarding y encapsulación IPv6
¿Cómo se conmuta el “bit-string” de BIER? ¿Cómo es su encapsulación?
BIER supone una nueva encapsulación y forwarding no disponibles en los ASICs en campo en 2017
(*) ASICs vs FPGAs y ASICs programables

## Slide 36
Uniendo las piezas

## Slide 37
BIER y las redes “sin estado”
SR-P2MP (Tree-SID) mantiene estado en todos los routers de la red
BIER, como nueva encapsulación y forwarding, impone nuevos requisitos en el hardware
El paso del tiempo favorece la actualización de los equipos en planta y con ello los primeros despliegues de BIER
SRv6 y BIER nos llevan a redes “sin estado” unicast y multicast
(*) NG-MVPN es parte de MP-BGP

## Slide 39
En IPTV multicast…
Nivel 2 malo
Nivel 3 bueno

## Slide 40
?

## Slide 41
www.nopacketloss.es
oalfageme@nopacketloss.es
@oalfageme
¡¡ Muchas gracias !!

## Slide 42
Referencias
Imágenes de hombre con visera roja en transparencias 6 y 38 y mano en la 39 de FreePik (www.freepik.com)
Resto de imágenes generadas con DALL-E
NANOG90 Zhang BIER - The Best Multicast Solution for Segment Routing https://storage.googleapis.com/site-media-prod/meetings/NANOG90/4977/20240212_Zhang_Bier_-_The_v1.pdf
NANOG81 Zhang BIER – Multicast in Segment Routing Networks https://storage.googleapis.com/site-media-prod/meetings/NANOG81/2323/20210202_Zhang_Multicast_In_Segment_v1.pdf
IETF BIER Working Group https://datatracker.ietf.org/group/bier/documents/

## Slide 43
Referencias
APNIC Conference – Bit Index Explicit Replication https://conference.apnic.net/data/41/ripe-bierv4_1446515530_1456002847.pdf
BIER Juniper Networks https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/junos/multicast/topics/concept/bier-overview.html